## Slide 1: Периферийные устройства ПК СКАНЕР

## Slide 2: Сканеры
Сканеры – класс устройств, позволяющих ввести в компьютер (перевести в электронный вид) информацию, чаще всего записанную на бумагу (но и не только на ней).

## Slide 3: Схема работы сканера ...
Свет, идущий от источника освещения, попадает на оригинал в определенной точке. Отразившись от него, свет попадает на оптическую систему сканера. Она состоит из нескольких зеркал и объектива (иногда роль оптической систем может играть просто призма)…

## Slide 4: Схема работы сканера ...
Оптическая система фокусирует свет на фотопринимающем элементе , роль которого – преобразование интенсивности падающего света в электронный вид.
В результате преобразования света получается электрический сигнал, содержащий информацию об активности цвета в исходной точке сканируемого изображения.
Этот сигнал не является оцифрованным, поэтому для приведения его в вид, понятный компьютеру, необходима конвертация.
Этим занимается АЦП- аналого-цифровой преобразователь, этот цифровой сигнал через аппаратный интерфейс сканера идет на компьютер, где его получает и анализирует программа для работы со сканером.

## Slide 5: Классификация сканеров ...
Ручной сканер. Самый дешевый тип сканеров. Эти устройства являются самыми простыми. Пользователь сам двигает сканер по поверхности оригинала. Практически все ручные сканеры — небольшого размера, и поэтому позволяют считывать изображения шириной до 10 см.

## Slide 6: Классификация сканеров ...
Листопротяжный сканер. В листопротяжных сканерах оригинал протягивается с помощью роликов сквозь сканер, где считывается головкой. Этот тип используют при необходимости создавать большие архивы текстовых документов или графической информации, не требующей высокого качества. Одно из главных преимуществ листопротяжных сканеров — большая скорость обработки информации.
Главный недостаток этих сканеров — невозможность сканировать негнущиеся и многостраничные оригиналы.

## Slide 7: Классификация сканеров ...
Планшетный сканер. В сканерах этого типа считываемый документ располагается на поверхности стеклянной пластины, под которой перемещается сканирующая головка. Такие сканеры являются универсальными, поскольку с их помощью можно вводить как отдельные листы, так и книги, журналы и даже изображения небольших трехмерных объектов.
Этот тип сканеров — самый распространенный, потому что включает в себя самые разные модели, от профессиональных до домашних.

## Slide 8: Классификация сканеров ...
Слайд-сканер. Сканеры этого вида используются при необходимости отсканировать негативы и фотоплёнки. Они имеют довольно узкую область применения, поэтому самые дешевые стоят около $200, а самые дорогие -до $30 000 Принципиально слайд-сканеры почти не отличаются от планшетных сканеров, разница только в том, что считывающая головка сканера и источник освещения находятся по разные стороны от сканируемого оригинала.

## Slide 9: Классификация сканеров ...
Барабанный сканер. В качестве светочувствительного элемента в барабанных сканерах используется фотоэлектронный умножитель. Он располагается внутри полого стеклянного цилиндра, на поверхность которого накладывается оригинал. В ходе процесса сканирования цилиндр вращается вокруг своей оси, что дает возможность вводить изображение точка за точкой. Сегодня барабанные сканеры обеспечивают самое высокое качество процесса сканирования.

## Slide 10: Параметры сканеров ...
Производители сканеров при описании своих изделий зачастую приводят очень большое количество разных характеристик, но возможности устройства определяют, в основном, следующие параметры:
  цветность сканера (цветной, черно-белый, черно-белый с полутонами)
  разрешающая способность - минимальный размер точки по горизонтали, которую сканер в состоянии распознать.
  глубина цвета - параметр, характеризующий количество цветов или оттенков серого (в зависимости от цветности сканера). Разрядность означает, сколько бит используется сканером для представления цвета одной точки изображения.

## Slide 11: Параметры сканеров ...
  Рабочая область сканера – максимальный формат документа, который сканер в состоянии обработать.
  Быстродействие – параметр, отражающий время за которое будет отсканирован тот или иной документ.
  Оптическая плотность. Это важная характеристика, показывает, насколько точно можно снять с оригинала затемненные или очень светлые участки. Теоретический предел оптической плотности равен 4,0 (чаще встречается обозначение D4.0), но для «домашней» работы с бумажными носителями вполне достаточно уровня D2.5.
  Наличие Twain драйвера сканера - это программное приложение с графическим интерфейсом, которое несет на себе функции панели управления сканером и осуществляет передачу данных от сканера в программное приложение, из которого вызывается сканер. С помощью Twain драйвера производится установка параметров и области сканирования, предварительное сканирование и просмотр, обеспечивается возможность цветокорректировки и обработки получаемого изображения.

## Slide 12: Подключение к компьютеру …
Сканер можно подключить к компьютеру с помощью следующих интерфейсов:
LPT
USB
Fire Ware
SCSI

## Slide 13
Контрольное задание.
Домашняя работа №11.
Напишите реферат-исследование на тему «Методы сканирования». В реферате расскажите о принципе действия каждого метода, приложите схему, укажите достоинства и недостатки. Срок сдачи 08.12.2020 до 19.00